ООО «Домашняя вентиляция»                                                        ИНН 7838443356/КПП 783801001

8-800-100-39-43                                                                                       СПб, ул. Магнитогорская, д11

# ПАСПОРТ

Дверной вентиляционный клапан «Двервент»

# Назначение и область применения

Дверной вентиляционный клапан «Двервент» (далее дверной вентклапан) является вентиляционным устройством, позволяющим пропускать из помещения в помещение достаточный объем  воздуха без значительной потери шумоизоляции (не менее 30 м3/час при разнице давления в 10 Па и снижение уровня звука 13 Дб). Предназначен для внутренних помещений.

# Устройство и принцип работы

Воздух входит через декоративную решетку и попадает в шумопоглотитель вентиляционного клапана, который задерживает шум, и выходит через аналогичную декоративную решетку с другой стороны.  Поток воздуха может протекать в любую сторону.

Допускается установка двух и более клапанов одновременно (если позволяет толщина стены(потолка)) , но только с чередованием сторон (маленькие центральные отверстия на клапане должны совпадать!).

# Технические характеристики дверного вентклапана

Внутренний блок (шумопоглотитель): диаметр 90мм, толщина 35мм,

Декоративная решетка: длина 200 мм, высота 100 мм, толщина 4 мм;

Решетки металлические имеют три основных цвета: золотой, бронзовый, серебристый (под цвет дверной фурнитуры).

Указания по эксплуатации и обслуживанию

Дверной вентиляционный клапан «Двервент» является пассивным устройством для организации протекания воздуха между помещениями при условии правильно функционирующей естественной или механической вентиляции.

Дверной вентиляционный клапан заменяет щель под дверью с улучшением характеристик по шумопропусканию.

Дверной вентиляционный клапан не требует обслуживания.

Для очистки дверного вентиляционного клапана необходимо 1 раз в полгода пылесосом с помощью мягкой ворсистой насадки, входящей в комплект любого пылесоса, снимать накопившуюся пыль с декоративных решеток.

Указания к монтажу

- в двери (стене) желательно в нижней части сверлятся отверстия ø90 мм (на дверь достаточно 4 отверстия). Во избежание сколов, лучше просверлить сначала с одной стороны до выхода центровочного сверла из двери, потом перевернуть дверь и по имеющимся отверстиям досверлить;

- в отверстия вставляются шумопоглотители;

- с двух сторон данные отверстия закрываются декоративными решетками, которые крепятся на саморезы;

Комплектность:

- решетки 100х200мм – 4 шт.,

- шумопоглотители – Ø90мм, высота 35мм – 4шт.,

- шуруп – 24шт.,

- паспорт,

# Гарантийные обязательства

Гарантия на данное изделие при условии правильной установки и эксплуатации 5 лет.